สาระการเรียนรู้

ไขควง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการขันตัวสกรูแบบต่าง ๆ  ซึ่งต้องใช้ด้ามที่เป็นฉนวน  โดยมีด้วยกัน 2  แบบ  
๑. ไขควงปากแบน ใช้ขันสกรูที่มีลักษณะของร่องหัวสกรูตามแนวขวาง
๒. ไขควงปากแฉก ใช้ขันสกรูที่มีลักษณะของร่องหัวสกรูเป็นรูปสี่แฉก ซึ่งทั้งสองแบบจะมีด้วยกันหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของหัวสกรูว่าเล็กใหญ่ขนาดไหน  ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

รูปที่ ๑ ไขควงปากแบน  		รูปที่ ๒ ไขควงปากแฉก

ยังมีไขควงในการตรวจเช็คไฟว่าจุดใดมีไฟฟ้าอยู่หลอดไฟก็จะติด

รูปที่ ๓ ไขควงเช็คไฟ			 รูปที่ ๔ การตรวจเช็คไฟ

คีม    เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการจับ  ยึด  ตัด  ดัดงอสายไฟ  ซึ่งต้องมีด้ามที่เป็นฉนวนหุ้มกันกระแสไฟฟ้าดูด โดยมีอยู่ด้วยกันหลายๆ  ขนาด  เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน  ดังนี้        	        	๑. คีมตัด ใช้ในการตัดสายไฟขนาดต่าง ๆ               
	๒. คีมจับ ใช้ในการจับสายไฟ  ดัดสายไฟต่าง ๆ                               
	๓. คีมจับและคีมตัดอยู่ในตัวเดียวกัน

รูปที่ ๕ คีมตัด                       รูปที่ ๖ คีมจับ.              รูปที่ ๗ คีมจับและคีมตัดในตัวเดียวกัน

ค้อน   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตอกตะปูในการเดินสายไฟฟ้า  ซึ่งต้องเป็นค้อนหน้าแข็งที่ทำด้วยเหล็ก  
เช่น  ค้อนเหลี่ยมสันขวาง ซึ่งมีด้วยกันหลายขนาดตามน้ำหนักของหัวค้อน  ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน

รูปที่ ๘ ค้อนเหลี่ยมสันขวางขนาด  100  กรัม    รูปที่ ๙ ค้อนเหลี่ยมสันขวางขนาด  200  กรัม
  โอห์มมิเตอร์  เป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ายังใช้งานได้ดีหรือไม่

รูปที่ ๑๐ โอห์มมิเตอร์                   รูปที่ ๑๑ การต่อขั้วที่มิเตอร์  สีแดงต่อขั้วบวก  สีดำต่อขั้วลบ

รูปที่ ๑๒ การปรับมิเตอร์ นำขั้วบวกและขั้วลบ มาแตะกันและปรับปุ่มสีขาวให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์