สาระการเรียนรู้

การต่อสายไฟฟ้า

จุดประสงค์ของการต่อสายไฟ ต้องการให้แน่น, แข็งแรง, ตรงรอยต่อสัมผัสกันมากที่สุดและ แลดูสวยงาม การต่อสายไฟฟ้ามีวิธีต่อได้หลายแบบ ได้แก่

การต่อสายแบบรับแรงดึง

การต่อสายเดี่ยว ทำดังนี้คือ

1. ปลอกสายที่หุ้มฉนวนออกเส้นละประมาณ 3 นิ้ว

2. เอาปลายทั้งสองบิดเข้าหากันเป็นเกลียว

๓. ใช้คีมบีบให้แน่น

แสดงการต่อสายไฟเดี่ยว

การต่อสายแบบไม่รับแรงดึง

การต่อแบบหางเปีย ทำดังนี้คือ
                  1. ปอกฉนวนปลายสายข้างละประมาณ 3 นิ้ว
                  2. ขุดทำความสะอาดสาย
                  3. เอาปลายทั้งสองข้างมาชิดกันแล้วบิดเป็นเกลียวให้แน่น

การต่อสายแบบหางเปีย

การต่อสายแบบแยก

การต่อแยกสาย คือการต่อแยกสายออกเป็น 3 ทางหรือ 4 ทาง แล้วแต่งานซึ่งแยกออกตามประเภทของงานคือ
               ก. แยกแบบเส้นเดียว
                  1. ปอกสายไฟเส้นที่ต้องการแยกประมาณ 1 นิ้ว
                  2. ปอกสายที่จะแยกออกประมาณ 3 นิ้ว
                  3. วางปลายสายที่จะแยกลงบนเส้นที่ไม่แยกตรงปอก
                  4. ใช้คีมดึงและบิดเป็นเกลียวให้แน่น

แสดงการต่อแยก 3 ทาง

การต่อแยกแบบเส้นเดียว

แสดงการต่อแยก 4 ทาง

การต่อสายแข็งกับสายอ่อน 
             คือมีสายอยู่สองชนิด ชนิดแข็งกับชนิดอ่อนนำมาต่อกัน  วิธีต่อปอกฉนวนปลายสายทั้ง 2 เส้นออกข้างละประมาณ 3 นิ้ว แล้วใช้สายอ่อนพันรอบๆ สายแข็งให้เป็นเกลียวเสร็จแล้วพับหรืองอปลายสายแข็งให้เป็นขอเพื่อป้องกันมิให้สายหลุดได้ง่าย

ภาพแสดงการต่อสายแข็งกับสายอ่อน

การต่อสายแบบคู่

การต่อสายคู่ วิธีทำคือ
           1. ปอกฉนวนที่สายออก
           2. การปอกฉนวนสายทั้งคู่เวลาต่อไฟให้เยื้องกันเล็กน้อย
           3. ทำความสะอาดสาย
           4. ต่อแบบสายเดี่ยวทีละเส้น

ภาพแสดงการต่อสายแบบคู่

การต่อสายเดี่ยวที่ข้างในมีหลายเส้น

ส่วนมากเป็นสายเมนใหญ่ต้องการรับแรงดึงมาก วิธีทำดังนี้
         1. ปอกปลายสายทั้งสองเส้นข้างละประมาณ 5 นิ้ว 
         2. ทำความสะอาดสาย
         3. คลีปลายสายที่ปอกดึงให้ตรงและจัดระยะห่างให้เท่า ๆ กันทั้ง 2 เส้น
         4. เอาปลายสายที่คลีแล้วประสานกันเส้นต่อเส้น
         5. ใช้สายแต่ละเส้นพันกันเป็นเกลียวให้มีระยะห่างเท่า ๆ กัน
         6. ใช้คีมบีบตบแต่งให้เรียบร้อย

แสดง การต่อสายเดี่ยวข้างในมีหลายเส้น