สาระการเรียนรู้

การเดินสายไฟด้วยเข็มขัดรัดสาย

ปกติแล้วการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายเรียกได้ว่าเป็นการเดินสายบนผิวอาคาร ซึ่งใช้กับสายทั้งชนิดแกนเดียว และสายแบน (สาย VAF) ทั้งแบบ 2 แกนและ 3 แกน ใช้เดินภายในอาคารทั่วไป แต่ถ้าต้องการเดินนอกอาคารจะยอมให้เฉพาะบริเวณ ใต้ชายคา หรือกันสาด

เครื่องมือ – อุปกรณ์ที่ต้องใช้

|  | ตลับเมตร ใช้วัดระยะในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า มีความยาวหลาย ขนาดให้เลือกใช้ แต่โดยทั่วไปจะใช้ขนาดยาว 2 เมตร เมื่อดึงแถบเทปออกมา จะมีปุ่มสำหรับล็อคเทปไว้ เมื่อคลายปุ่มล็อค เทปจะม้วนกลับโดยอัตโนมัติ การใช้งานห้ามดึงเทปออกมายาว เกินกว่าขีดกำหนด มิฉะนั้นเทปอาจหลุดออก จากตลับหรือไม่สามารถม้วนกลับได้ |
| --- | --- |
|  | เหล็กนำศูนย์ ใช้ในการเดินสายบนคอนกรีต โดยใช้เหล็กนำศูนย์ตอกคอนกรีต ให้เป็นหลุมเล็กๆ ก่อนแล้วจึงตอกตะปูยึดเข็มขัดรัดสายลงไปจะช่วยให้การตอก ตะปูทำได้ง่ายขึ้น อาจใช้ตะปูตอกคอนกรีตเจียรปลายให้เล็กและแหลมแทนการ ใช้เหล็กนำศูนย์ได้ |
|  | เหล็กส่ง ทำด้วยเหล็สกัดปากตัดหรือเหล็กเส้นแบนยาวประมาณ 7-10 ซม. ใช้ตอกเข็มขัดรัดสายกรณีเดินสายชิดมุมผนัง |
|  | ปักเต้า ใช้ในการตีแนวเส้นก่อนตอกตะปูยึดเข็มขัดรัดสาย ช่วยให้ได้แนวสาย ที่ตรงสวยงาม ภายในปักเต้าจะประกอบด้วยเส้นด้ายและสีฝุ่น เมื่อดึงเส้นด้าย ออกมาทาบกับผนังหรือเพดานและขึงให้ตึง ณ จุดที่ต้องการ จากนั้นดึงด้ายขึ้น แล้วดีดกลับไปยังผนังก็จะเห็นแนวเส้นตามต้องการ |
|  | ประมาณ 100 - 250 กรัม หน้าค้อนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ด้ามค้อนทำด้วยไม้ การจับค้อนควรจับบริเวณปลายด้ามค้อน เพื่อช่วยให้มีแรงตอกมากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้กะระยะห่างของเข็มขัดรัดสายโดยใช้ระยะ 1 หัวค้อน หรือบวกเพิ่มอีกเล็กน้อยประมาณ 1 - 4 เซนติเมตรตามต้องการ |

เข็มขัดรัดสายและตะปู

|  | ทำด้วยอลูมิเนียมบางๆ มีรูตรงกลางสำหรับตอกตะปูยึดกับผนัง ขนาดเข็มขัดรัดสายตามมาตรฐานจะระบุเป็นเบอร์คือ เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 เข็มขัดรัดสายเบอร์ 0 จะมีขนาดเล็กที่สุดและเบอร์ 6 มีขนาดโตสุด โดยเบอร์ 3 ขึ้นไปจะมีรูสำหรับตอกตะปู 2 รู ในการยึดเข็มขัดรัดสาย จะใช้ตะปูขนาดเล็กยาว 3/8 นิ้ว ตอกยึดกับผนัง ในท้องตลาดปัจจุบันอาจพบเข็มขัดรัดสายที่มีเบอร์ต่างไปจากที่กำหนด แต่ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน |
| --- | --- |

การเลือกขนาดเข็มขัดรัดสายให้เหมาะกับสายไฟฟ้า

| เบอร์ | พื้นที่หน้าตัดสาย VAF (ตร.มม) | จำนวนสาย |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1.0 | 1 |
| 1 | 1.5 หรือ 2.5 | 1 |
| 2 | 1.0 1.0 และ 1.5 | 2 1,1 |
| 3 | 2.5 | 2 |
| 4 | 2.5 1.5 และ 2.5 | 3 1,2 |
| 5,6 | ใช้รัดสายไฟหลายเส้นที่เดินเรียงกันตามความเหมาะสม | - |

การเลือกขนาดสายที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า

ให้พิจารณาจากกระแสของอุปกรณ์นั้นๆ แต่สำหรับสายที่เดินเข้าหลอดไฟและปลั๊กในบ้านพักอาศัยทั่วไปอาจใช้ค่าประมาณคือ

| อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อ 1 หน่วย | พื้นที่หน้าตัดของสายตัวนำทองแดง (ตร.มม) |
| --- | --- |
| 1. หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไส้ 2. สายไฟเข้าปลั๊ก 3. สายไฟเข้ามอเตอร์ 4. สายไฟเข้าเครื่องปรับอากาศ 5. สายเมนย่อย 6. สายเมนใหญ่ | 1.0 1.5 ไม่ต่ำกว่า 2.5 ไม่ต่ำกว่า 4.0 ไม่ต่ำกว่า 2.5 ไม่ต่ำกว่า 4.0 |

ข้อควรรู้ในการเดินสาย

1. สายไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานเป็นสาย VAF 2 แกนและ 3 แกน (สำหรับระบบที่ติดตั้งสายดิน)
2. ระยะห่างระหว่างเข็มขัดรัดสาย ถ้าเดินบนพื้นไม้ 10 - 12 เซนติเมตร ถ้าเดินบนพื้นปูน 8 - 10 เซนติเมตร
3. ระยะห่างจากเข็มขัดรัดสายก่อนถึงอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณ 2.5 - 3 เซนติเมตร
4. ระยะของเข็มขัดรัดสายช่วงหักฉากวัดจากมุมฉากถึงเข็มขัดรัดสาย 2.5 - 3 เซนติเมตร
5. การงอสายต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเปลือกนอก เพื่อป้องกันเปลือกนอกของสายชำรุด 
6. เมื่อรัดสายแล้ว หัวเข็มขัดรัดสายควรอยู่กึ่งกลางสายเพื่อความสวยงาม 
           
7. ก่อนตอกตะปู ควรหันหัวเข็มขัดรัดสายออกจากผนัง
8. การตอกตะปูยึดเข็มขัดรัดสายที่ชิดมุม ควรใช้เหล็กส่งช่วย
9. สายที่เดินเข้าอุปกรณ์หรือกล่องต่อสายควรเผื่อปลายไว้ประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร และให้ฉนวนชั้นนอกเลยเข้าไปในกล่อง ประมาณ 1 เซนติเมตร
10. สายสีดำใช้เป็นสายมีไฟ (L) สายสีเทาเป็นสายนิวทรัล (N)
11. การคลี่สายออกจากม้วนให้คลายออกทีละรอบ ไม่ควรดึงสายออกจากขดเพราะสายจะบิดงอ ยากในการรีดสายให้ตรง
12. ควรตอกตะปูยึดเข็มขัดรัดสายให้เสร็จก่อน แล้วจึงเดินสายไฟทีหลัง
13. การใส่ตะปูลงในเข็มขัดรัดสายให้หงายเข็มขัดรัดสายด้านหยาบขึ้นแล้วจึงสอดตะปูลงไปแล้วพับหัวลงมาดังรูป

ขั้นตอนการเดินสาย

- กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์ตามแบบแปลนเช่น สวิตซ์, ปลั๊ก, ดวงโคมและแผงจ่ายไฟ

- ความสูงของสวิตซ์จากพื้นถึงกึ่งกลางแป้นรองสวิตซ์ 1.20 เมตร

- ความสูงของปลั๊กจากพื้นถึงกึ่งกลางแป้นรองปลั๊ก 30 เซนติเมตร (หรือตำแหน่งที่น้ำท่วมไม่ถึง) หรืออยู่ระดับเดียวกับสวิตซ์

- ความสูงของแผงจ่ายไฟจากพื้นถึงกึ่งกลางแผงจ่าย 1.80 เมตร

- ตีแนวเส้นโดยใช้ปักเต้า

- ตอกตะปูยึดเข็มขัดรัดสายไปตามแนวเส้น

- เดินสายไฟ

- ติดตั้งอุปกรณ์