สาระการเรียนรู้

การประมาณราคา (Estimating Electrical Costs)

ช่างสายนอกจากจะสามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้แล้ว ยังจะต้องมีความสามารถในการอ่านแบบออก แยกรายการวัสดุที่ต้องใช้ พร้อมทั้งประมาณราคาวัสดุที่จะใช้ทั้งหมดได้ด้วย ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่างานแต่ละชิ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตมากน้อยเท่าใด เป็นต้นว่างานติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า เราจะต้องทราบค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการยื่นเสนอราคารับเหมางานนั้นๆ หรือถ้าเป็นงาน เกี่ยวกับวิทยุและอิเลคโทรนิคส์ เราจำเป็นต้องทราบต้นทุนการผลิต เพื่อจะได้ตั้งราคาขายได้ถูกต้อง โดยที่ได้บวกค่าแรงงานและกำไร เอาไว้เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นการประมาณราคาจึงมีความสำคัญมากสำหรับช่างติดตั้งเดินสายจำเป็นต้องเรียนรู้เอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแยกรายการออกแบบก่อนที่จะนำไปคิดราคา
	หลักการประมาณการ
	๑. ศึกษารายละเอียดในผังการเดินสายภายในห้องหรืออาคารนั้นๆ ให้เข้าใจเสียก่อน เช่น ดูตำแหน่งของแผงจ่ายไฟฟ้า ดวงโคม สวิทซ์ว่าว่างอยู่ ณ ตำแหน่งใดบ้าง 
	๒. วางแผนในการที่จะเดินสายจริงๆ ว่าจะเดินอย่างไร เช่น ดวงโคมติดกับเพดาน แขวนห้อย หรือติดข้างฝา เต้าเสียบ สวิทซ์ ดวงโคม ติดตั้งจากพื้นสูงเท่าใด 
	๓. แยกรายละเอียดวัสดุที่ใช้ เช่น ดวงโคม สวิทซ์ เต้าเสียบ สายไฟ เข็มขัดรัดสาย ตะปูตอกสายว่าใช้ปริมาณเท่าใด โดยเฉพาะสายต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างน้อย 10% 
	๔. กำหนดราคาวัสดุต่างๆ ที่ใช้ (ตามราคาของท้องถิ่น) 
	๕. กำหนดค่าแรง ในการติดตั้งงานชิ้นนั้นๆ (ตามราคาท้องถิ่น) 
	๖. ถ้าเป็นไปได้ ควรดูสถานที่จริงๆ เสียก่อนเพื่อจะได้ทราบถึงความยากง่ายในการที่จะเดินสายสำหรับห้อง หรืออาคารนั้นๆ (เพื่อประโยชน์ในการคิดค่าแรงให้เหมาะสม)

ค่าแรงในการติดตั้ง

อัตราการคิดค่าแรงสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าทั่วไปนั้นสำหรับเมืองไทยนิยมคิดเป็นจุด 1 จุดหมายถึงหลอดไฟ 1 ดวงสวิทซ์ 1 อัน เต้าเสียบก็คิดอีก 1 จุดต่างหากแม้จะติดตั้งอยู่ใกล้กับสวิทซ์ก็ตาม อัตราค่าแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นซึ่งราคาไม่แน่นอน โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งหลอดไฟธรรมดา 1 จุด ก็อยู่ระหว่าง ๑๕๐ - ๒00 บาท ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือไกล สำหรับบ้านไม้ธรรมดา แต่ถ้าเป็นปูนหรือตึกการติดตั้งก็ทำลำบากยิ่งขึ้น เช่นสวิทซ์ และปลั๊กไฟ ต้องติดตั้งแบบฝังการทำงานก็ทำให้ลำบากขึ้น  ค่าแรงก็ต้องสูงตามก็อยู่ระหว่าง 2๐0 - ๓๐0 บาท แต่ถ้าติดตั้งแบบลอยธรรมดา จุดหนึ่งก็อยู่ในระหว่าง ๑๕๐ - ๒00 บาท เป็นต้น

ตัวอย่างการประมาณการ (ห้องเดียว)

รูป 1 แสดงแผนผังการเดินสายในห้องเดียว

ภายในห้องนี้จะมีการติดตั้งดวงโคม 1 จุด และเต้าเสียบ 1 กำหนดให้ระยะต่างๆ เป็นดังนี้

ความสูงของห้อง 2.80 ม. เต้าเสียบติดตั้งสูงจากพื้น 30 ซ.ม. หลอดไฟติดที่เพดาน กลางห้อง สวิทซ์ติดตั้งสูงจากพื้น 120 ซ.ม. แยกรายการวัสดุต่างๆ ที่ต้องใช้ลงในตารางได้ดังนี้

รายการอุปกรณ์และวัสดุของห้องมีดังนี้

| อันดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยละ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | ขั้วไฟและหลอดไฟธรรมดาพร้อมสวิทซ์ เต้าเสียบ* สาย 2 x 2.5 ม.ม.2 สาย 2 x 1 ม.ม.2 เข็มขัด # 0 เข็มขัด # 1 เข็มขัด # 5 ตะปูขนาด 1/2 ไม้แป้นเหลี่ยม ไม้แปนกลม ตะปูเกลียวขนาด 1 1/4 เทปพันสาย | 1 ชุด 1 ชุด 11 ม. 5 ตัว 15 ตัว 70 ตัว 18 ตัว 120 ตัว 2 อัน 1 อัน 4 ตัว 1 ม้วน | 40 12 11 5 -- -- -- -- 2 3 -- 6 | 40 12 121 25 2 10 3 4 4 3 2 6 | - - - - - - - - - - - - |
|  | รวมค่าวัสดุ ค่าแรง (2 จุด) บ้านไม้ รวมทั้งสิ้น |  | 80 | 232 ๓๐0 ๕๓2 | - - - |

* รายการวัสดุที่ใช้ เช่น ดวงโคม เต้าเสียบ และสวิทซ์ ถ้าใช้ของดีๆ ของแท้ เช่น วีโต้ หรือเนชั่นแนล หลอดไฟ ใช้ของฟิลลิปส์ราคาก็จะสูงกว่านี้อีกเล็กน้อย

ขนาดของเข็มขัดรัดสาย

| รายการ | เข็มขัดรัดสายเบอร์ | ความยาว (ซ.ม.) | จำนวน 1 ขีด (ก.ก) | ราคา ก.ก. ละ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 0 1 2 3 4 5 | 3 3.3 4 5 6 7 | 750 ตัว 680 ตัว 625 ตัว 415 ตัว 285 ตัว 220 ตัว | 135 135 135 135 135 135 |

ขนาดของตะปูหัวโต (ตะปูดอกคลิบ)

| ขนาด(นิ้ว) | จำนวน 1 ขีด (ก.ก.) | ราคา ก.ก. ละ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| 3/8 1/2 3/4 | 625 ตัว 460 ตัว 285 ตัว | 60 50 50 |

สิ่งที่จะต้องคิดเพิ่มเติมก็คือสายเมนซึ่งเป็นสายจ่ายไฟประจำห้องว่า จากแผงจ่ายแต่ละห้องไปยังที่ติดตั้ง  kwh. รวมยาวเท่าไร ราคาเมตรละเท่าใด ค่าแรงในการติดตั้งช่วงนี้ต้องบวกเพิ่มไปอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วสายเมน (ใช้สายเดี่ยว)จากบ้านหรืออาคารไปยังเสาไฟฟ้าที่ถนน ผู้รับเหมาต้องทำให้เสร็จด้วย ส่วนการจั้มสายเข้ากิโลวัตต์เอาท์มิเตอร์เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโดยตรง